## Slide 1
CHƯƠNG 1
Hệ thống số và hệ mã

## Slide 2
PHẦN 1
Các Ý Niệm Cơ Bản

## Slide 3
Mục tiêu
 Phân biệt cách biểu diễn dạng analog và dạng số.
 Nêu ưu, nhược điểm của kỹ thuật số so với kỹ thuật analog.
 Tính cần thiết của bộ chuyển đổi analog – số (ADC) và DAC.
 Các đặc tính cơ bản của hệ nhị phân.
 Chuyển đổi nhị phân sang thập phân.
 Khảo sát hệ nhị phân.
 Nhận dạng một số dạng tín hiệu số.
 Phân biệt giữa truyền song song và truyền nối tiếp.
 Giản đồ thời gian.
 Các đặc tính của bộ nhớ.
 Các khâu chức năng cơ bản của máy tính số.
 Phân biệt giữa máy vi tính, vi xử lý và vi điều khiển.

## Slide 4
OBJECTIVES
 Distinguish between analog and digital representations.
 Cite the advantages and drawbacks of digital techniques compared with analog.
 Understand the need for analog-to-digital converters (ADCs) and
digital-to-analog converters (DACs).
 Recognize the basic characteristics of the binary number system.
 Convert a binary number to its decimal equivalent.
 Count in the binary number system.
 Identify typical digital signals.
 Identify a timing diagram.
 State the differences between parallel and serial transmission.
 Describe the property of memory.
 Describe the major parts of a digital computer and understand their functions.
 Distinguish among microcomputers, microprocessors, and microcontroller.
Upon completion of this chapter, you will be able to:

## Slide 5
Biểu diễn dạng analog và dạng số
Khác biệt cơ bản giữa các đại lượng analog và số;
analog  liên tục
số  rời rạc (từng bước)

## Slide 6
Hệ thống analog và hệ thống số
Hệ thống số:
Tổ hợp các thiết bị được thiết kế để xử lý các thông tin logic, biểu diễn dạng số, thường là các thiết bị điện tử nhưng có thể ở dạng khác (khí nén, thủy lực, v.v…).
Hệ thống analog:
Chứa các thiết bị xử lý các đại lượng dạng analog.

## Slide 7
Hệ thống analog và hệ thống số
Ưu điểm của kỹ thuật số:
Hệ thống số dễ thiết kế (thường ở dạng mạch ngắt – dẫn).
Dễ lưu trữ thông tin
Duy trì được độ chính xác và độ tin cậy trong suốt hệ thống.
Có thể lập trình hoạt động của hệ thống.
Mạch số ít bị ảnh hưởng của nhiễu.
Mạch số được thực hiện dạng mạch tích hợp (IC).
Nhược điểm của kỹ thuật số:
Nằm ở hai vấn đề
Thế giới thực (của chúng ta) ở dạng analog.
Xử lý tín hiệu số hóa tiêu tốn thời gian (hiện nay đã tốt hơn).

## Slide 8
Hệ thống số học
Hệ thập phân (Decimal):
 Hệ thống số cơ số 10 (từ 0 đến 9);Digit (số hạng) từ 0 đến 9.
 Hệ có trọng số (giá trị theo vị trí):
 MSD (Most Significant Digit): số có nghĩa (trọng số) lớn nhất
 LSD (Least Significant Digit): số có nghĩa (trọng số) bé nhất
Thí dụ: 2745, 21410 = (2x10+3) + (7x10+2) + (4x10+1) + (5x100)
+ (2x10-1) + (1x10-2) + (4x10-3)

## Slide 9
Hệ thống số học
Hệ nhị phân:
 Bit (binary unit): đơn vị nhị phân (0, 1).
 Hệ thống số cơ số 2 ( 0, 1).
 Hệ có trọng số (giá trị theo vị trí):
 MSB (Most Significant Bit): bit có trọng số lớn nhất.
 LSB (Least Significant Bit): bit có trọng số bé nhất.
Thí dụ:
1011,1012 = (1 x 23) + (0 x 22) + (1 x 21) + (1 x 20)
+ (1 x 2-1) + (0 x 2-2) + (1 x 2-3)
= 8+0+2+1+0,5+0+0,125 = 11,625D = 11,62510

## Slide 10
Hệ thống số học
Phép đếm nhị phân:

## Slide 11
Biểu diễn đại lượng nhị phân:
Hệ thống số học
Theo mức
Theo thời gian

## Slide 12
Mạch số/mạch logic
Mạch số:
Mạch số: Chú ý các quan hệ điện áp vào/ra của mạch số
Điện áp vào
Điện áp ra
Điện áp vào
Điện áp ra

## Slide 13
Mạch số/mạch logic
Mạch logic (logic circuits):
Mạch số đáp ứng tuân thủ các luật logic = Mạch logic
Mạch số tích hợp (IC số: Digital Integrated Circuits):
Mạch số thường được chế tạo dạng mạch tích hợp IC
Thí dụ:
dạng TTL, ECL
dạng NMOS, PMOS và CMOS

## Slide 14: Truyền nối tiếp
Dữ liệu được truyền trên một kênh duy nhất, lần lượt từng bit một
- Có thể truyền nhanh hơn phương pháp song song nhờ phương thức xử lý bit (thí dụ USB hay SATA)
Máy phát gởi
Máy thu nhận
1
0
1
0
0
1
1
0
Truyền dẫn song song và nối tiếp

## Slide 15: Truyền song song
Máy thu nhận được
Từng bit được gởi trên từng dây riêng biệt
- Được dùng gởi dữ liệu đến (máy in, v.v…)
Máy phát gởi đi
Các bit được truyền đi cùng một lúc
1
0
0
1
1
0
0
1
Truyền dẫn song song và nối tiếp

## Slide 16
Hệ nhớ
Mạch nhớ và mạch không nhớ:
Nhớ trạng thái trước đó

## Slide 17
Máy tính số
Các khâu cơ bản của máy tính số:

## Slide 18
Tóm tắt (Phần 1)
 Có hai phương thức biểu diễn đại lượng vật lý:
analog (liên tục) và số (rời rạc).
 Các đại lượng trong thế giới thực là analog, như kỹ thuật số ưu việt hơn, nên là công nghệ được phát triển nhanh trong tương lai.
 Hệ nhị phân là hệ cơ bản dùng trong công nghệ số.
 Mạch số hay mạch logic hoạt động theo mức điện áp biểu diễn mức logic 1 và mức logic 0.
 Hai phương thức truyền dẫn là: truyền nối tiếp và truyền song song.
 Các khâu chủ yếu của các máy tính là ngõ vào, điều khiển, nhớ, ALU và ngõ ra.
 Máy vi tính có CPU trong một chip gọi là vi xử lý.
 Vi điều khiển là máy vi tính được chế tạo cho một ứng dụng điều khiển đặc thù.

## Slide 19
Summary
1. The two basic ways of representing the numerical value of physical quantities are analog (continuous) and digital (discrete).
2. Most quantities in the real world are analog, but digital techniques are generally superior to analog techniques, and most of the predicted advances will be in the digital realm.
3. The binary number system (0 and 1) is the basic system used in digital technology.
4. Digital or logic circuits operate on voltages that fall in prescribed ranges that represent either a binary 0 or a binary 1.
5. The two basic ways to transfer digital information are parallel—all bits simultaneously—and serial—one bit at a time.

## Slide 20
Summary
6. The main parts of all computers are the input, control, memory, arithmetic/logic, and output units.
7. The combination of the arithmetic/logic unit and the control unit makes up the CPU (central processing unit).
8. A microcomputer usually has a CPU that is on a single chip called a microprocessor.
9. A microcontroller is a microcomputer especially designed for dedicated (not general-purpose) control applications.

## Slide 21
IMPORTANT TERMS
Analog representation
Digital representation
Analog system
Digital system
Analog-to-digital converter (ADC)
Digital-to-analog converter (DAC)
Decimal system
Binary system
Bit
Timing diagram
Digital circuits/logic circuits
Parallel transmission
Serial transmission

## Slide 22
IMPORTANT TERMS
Memory
Digital computer
Program
Input unit
Memory unit
Control unit
Arithmetic/logic unit
Output unit
Central processing unit (CPU)
Microprocessor
Microcomputer
Microcontroller

## Slide 23
Phần 2
Hệ thống số và hệ mã

## Slide 24
Nội dung
 Chuyển đổi hệ mã (thập phân, nhị phân, hexa, v.v,…)
 Nêu một số ưu điểm của hệ hexa.
 Hệ thống đếm trong mã hexa.
 Biểu diễn số thập phân dùng mã BCD
 Khác biệt giữa hệ BCD và nhị phân.
 Các dạng mã ký tự (alphanumeric) như mã ASCII.
 Phát hiện lỗi dùng phương pháp parity.

## Slide 25
OUTLINE
 Binary-to-Decimal Conversions
 Decimal-to-Binary Conversions
 Hexadecimal Number System
 BCD Code
 The Gray Code
 Putting It All Together
 The Byte, Nibble, and Word
 Alphanumeric Codes
 Parity Method for Error Detection

## Slide 26
Mục tiêu
 Chuyển đổi qua lại giữa các hệ thống số (thập phân, nhị phân, hexa).
 Nêu ưu điểm của hệ hexa.
 Phép đếm trong hệ hexadecimal.
 Biểu diễn số thập phân dùng mã BCD code; nêu điểm mạnh và điểm yếu khi dùng mã BCD.
 Hiểu được sự khác biệt giữa mã BCD và hệ nhị phân.
 Hiểu được mục đích của mã ký tự như mã ASCII.
 Giải thích về phương pháp parity để phát hiện lỗi.
 Xác định bit parity trong chuỗi dữ liệu số.

## Slide 27
Ojectives
 Convert a number from one number system (decimal, binary, hexadecimal) to its equivalent in one of the other number systems.
 Cite the advantages of the hexadecimal number system.
 Count in hexadecimal.
 Represent decimal numbers using the BCD code; cite the pros and cons of using BCD.
 Understand the difference between BCD and straight binary.
 Understand the purpose of alphanumeric codes such as the ASCII code.
 Explain the parity method for error detection.
 Determine the parity bit to be attached to a digital data string.
Upon completion of this chapter, you will be able to:

## Slide 28
Chuyển đổi nhị phân sang thập phân
Thí dụ:
Chuyển đổi 110112 sang số thập phân
Thí dụ:
Chuyển đổi 101101012 sang số thập phân

## Slide 29
Chuyển đổi thập phân sang nhị phân
Thí dụ:
Chuyển đổi 4510 sang số nhị phân
Thí dụ:
Chuyển đổi 7610 sang số nhị phân

## Slide 30
Chuyển đổi thập phân sang nhị phân
Dùng phép chia liên tiếp:
Chuyển đổi 2510 sang số nhị phân
Lưu đồ:

## Slide 31
Chuyển đổi thập phân sang nhị phân
Dùng phép chia liên tiếp:
Chuyển đổi 3710 sang số nhị phân
Vậy 3710 = 1001012

## Slide 32
Chuyển đổi thập phân sang nhị phân
Tầm đếm:
Với N bit, đếm đến 2N số thập phân khác nhau từ 0 đến 2N -1.
Thí dụ,
Với N = 4, đếm từ 00002 đến 11112, tức là từ 010 đến 1510, là 16 số hạng khác nhau.
Số hạng lớn nhất là 2N -1 = 15
Thí dụ:
(a) Tìm tầm đếm số thập phân khi dùng 8 bit?
(b) Tìm số bit để có tầm đếm số thập phân từ 0 đến 12.500?
Giải:
(a) Với N = 8, đếm từ 010 đến 28 -1 =25510. Có thể kiểm nghiệm lại từ 111111112= 25510.
(b) Dùng 13 bit, ta có 213 -1 =819110.
Dùng 14 bit thì 214 -1 =16.38310. Vậy ta cần 14 bit.

## Slide 33
Hệ thống số Hexa
Hệ cơ số 16 (từ 0 đến F).

## Slide 34
Hệ thống số Hexa
Chuyển đổi Hex sang thập phân.
Thí dụ:
Chuyển đổi thập phân sang Hexa.
Thí dụ: Chuyển 42310 sang số Hex
Thí dụ:
Chuyển 21410 sang số Hex

## Slide 35
Hệ thống số Hexa
Chuyển đổi Hex sang nhị phân.
Thí dụ: chuyển 9F216 sang nhị phân
Chuyển đổi nhị phân sang Hex.
Nhóm thành nhóm 4 bit, từ LSB
Thí dụ.
Kiểm nghiệm lại 1010111112 = 15F16
Luyện tập: kiểm nghiệm BA616 = 1011101001102.

## Slide 36
Hệ thống số Hexa
Tính hữu ích của số Hex.
Giúp viết gọn hơn chuỗi bit nhị phân
Tuy nhiên: chú ý là máy tính số chỉ hoạt động với hệ nhị phân, biểu diễn số Hex chỉ hữu dụng cho người hiểu.
Phương thức đếm số Hex.
Xem thí dụ sau:

## Slide 37
Hệ thống số Hexa
Thí dụ:
Chuyển số thập phân 378 sang số nhị phân 16 bit bằng cách chuyển sang số hex trước:
Vậy 37810=17A16.
Thí dụ: Chuyển B2F16 sang thập phân
B2F16 = Bx162+2x161+Fx160 = 286310.

## Slide 38
Mã BCD (Binary Coded Decimal)
Thí dụ:
Thí dụ:

## Slide 39
Mã BCD (Binary Coded Decimal)
Thí dụ: Chuyển 0110100000111001 (BCD) sang thập phân
Thí dụ: Chuyển 011111000001 (BCD) sang thập phân
Mã cấm cho thấy có sai
trong số BCD

## Slide 40
So sánh giữa số BCD và số nhị phân
Nhận xét:
13710= 100010012. (nhị phân)
13710= 0001 0011 0111. (BCD)

## Slide 41
Mã Gray
Ứng dụng:
Nhận xét:

## Slide 42
Mã Gray
Chuyển đổi Gray
sang nhị phân:
Giống nhau  bit 0
Khác nhau  bit 1
Đọc thí dụ trong giáo trình
Chuyển đổi nhị phân
sang Gray :
Giống nhau  bit 0
Khác nhau  bit 1

## Slide 43
Tóm tắt về các dạng mã

## Slide 44
Byte, Nibble và Word (từ)
Byte: chuỗi 8 bit
Nibble: chuỗi 4 bit
Word: nhóm các bit biểu diễn một đơn vị thông tin.
Kích thước từ được định nghĩa là số bit trong từ nhị phân mà hệ thống hoạt động. Từ có thể là 8 bit cho hệ thống 1 byte, hay với máy tính dùng 8 byte, ta có từ 64 bit.

## Slide 45
Mã ký tự (alphanumeric code)

## Slide 46: Phương pháp Parity dùng phát hiện lỗi
Được dùng nhiều, do đơn giản
Thêm một bit vào khối
Hai dạng:
  Parity chẵn – Giữ số bit 1 là số chẵn
    Thí dụ: 1011  10111
  Parity lẻ – Giữ số bit 1 là số lẻ
    Thí dụ: 1011  10110

## Slide 47
Tóm tắt (Phần 2)
1. Hệ hexadecimal được dùng trong hệ thống số và máy tính, rất hiệu quả để biểu diễn các đại lượng nhị phân.
2. Số hexa khi chuyển đổi từ hexa sang nhị phân gồm 4 bit.
3. Dùng phương pháp chia khi chuyển đổi từ số thập phân sang số nhị phân hay số hexa.
4. Số nhị phân N bit biểu diễn các giá trị thập phân từ 0 đến 2N – 1.
5. Mã BCD là số thập phân viết dưới dạng nhị phân 4 bit.
6. Mã Gray là chuỗi bit với chỉ có 1 bit thay đổi khi thay đổi mẫu.
7. Byte: chuỗi 8 bit. Nibble: chuỗi 4 bit. Kích thước từ (word) thì phụ thuộc vào hệ thống.
8. Mã ký tự (alphanumeric code) dùng một nhóm bit để biểu diễn tất cả các ký tự trên bàn phím máy tính, trong đó mã ASCII là dạng phổ biến nhất.
9. Phương pháp parity được dùng để phát hiện lỗi bằng cách thêm một bit dư vào trong nhóm bit được gởi đi.

## Slide 48
SUMMARY
1. The hexadecimal number system is used in digital systems and computers as an efficient way of representing binary quantities.
2. In conversions between hex and binary, each hex digit corresponds to four bits.
3. The repeated-division method is used to convert decimal numbers to binary or hexadecimal.
4. Using an N-bit binary number, we can represent decimal values from 0 to 2N – 1.
5. The BCD code for a decimal number is formed by converting each digit of the decimal number to its four-bit binary equivalent.
6. The Gray code defines a sequence of bit patterns in which only one bit changes between successive patterns in the sequence.

## Slide 49
SUMMARY
7. A byte is a string of eight bits. A nibble is four bits. The word size depends on the system.
8. An alphanumeric code is one that uses groups of bits to represent all of the various characters and functions that are part of a typical computer’s keyboard. The ASCII code is the most widely used alphanumeric code.
9. The parity method for error detection attaches a special parity bit to each transmitted group of bits.

## Slide 50
IMPORTANT TERMS
Hexadecimal number system
Straight binary coding
Binary-coded-decimal (BCD) code
Gray code
Byte
Nibble
Word
Word size
Alphanumeric code
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)
Parity method
Parity bit

## Slide 51
Các nội dung cần tự học ở nhà
 Số bù
 Mã thừa 3
 Củng cố lại các kiến thức đã học.
 Làm các bài tập, chuẩn bị các câu hỏi ôn tập, các câu trắc nghiệm.
 Đọc nội dung tiếp theo.