## Slide 1: Bộ nhớ EPROM
GV HA A THOI KHOA DIEN – DIEN TU

## Slide 2: Mô tả cấu trúc ROM
A1 | A0 | D3 | D2 | D1 | D0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
GV HA A THOI KHOA DIEN – DIEN TU

## Slide 3: Phân loại EPROM
UV EPROM
E. EPROM
Cửa sổ
Dữ liệu
Ngõ ra
Địa chỉ
Ngõ vào
Điều khiển ghi –đọc
Nguồn cc
Địa chỉ
Ngõ vào
Điều khiển ghi –đọc
Nguồn cc
Dữ liệu
Ngõ ra
GV HA A THOI KHOA DIEN – DIEN TU

## Slide 4: Tổ chức bộ nhớ
Số dịa chỉ A | Số ngăn nhớ | Vùng địa chỉ ( mã Hex)
10 11 12 13 14 15 16 | 1024 ( 1K) 2048 ( 2K) 4096 ( 4K) 8192 (8K) 16384 (16K) 32768(32K) 65536(64K | 000-3FF 000-7FF 000-FFF 0000-1FFF 0000-3FFF 0000-7FFF 0000FFFF
GV HA A THOI KHOA DIEN – DIEN TU

## Slide 5: Đặc điểm
UV EPROM
Xóa bằng tia UV do đó cần thiết bị chuyên dụng
Xóa toàn bộ
Tốc độ xóa chậm từ 20 – 30 phút
Tốc độ ghi chậm khoảng 50ms/ byte
E EPROM
Xóa dễ dàng bằng phương pháp lập trình
Có thể xóa từng byte
Tốc độ xóa nhanh khoảng 1 phút
Tốc độ ghi nhanh khoảng 5ms/ byte
GV HA A THOI KHOA DIEN – DIEN TU

## Slide 6: Sơ đồ chân 2864 8KB
GV HA A THOI KHOA DIEN – DIEN TU

## Slide 7: Bảng trạng thái 2864 8KB
GV HA A THOI KHOA DIEN – DIEN TU

## Slide 8: Mô phỏng với proteus
Viết chương trình với word hoặc excel tùy ý
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
D0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
D1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
D2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
D3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
D7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
H | 01 | 02 | 07 | 0f | 1f | 3f | 7f | ff | ff | 00 | 18 | 3c | 7e | ff | ff | 00 | ff | 7e | 3c | 18 | 00 | ff | ff | 00
GV HA A THOI KHOA DIEN – DIEN TU
03

## Slide 9: Sử dụng trình biên dịch FASMW
GV HA A THOI KHOA DIEN – DIEN TU

## Slide 10: Vào Run – compile tiến hành lưu file .bin
GV HA A THOI KHOA DIEN – DIEN TU

## Slide 11: File .asm và .bin đã được lưu lại

## Slide 12: Nhấp chuột phải vào IC và tích vào edit properties
GV HA A THOI KHOA DIEN – DIEN TU

## Slide 13: Tích vào mục “image file”
GV HA A THOI KHOA DIEN – DIEN TU

## Slide 14: Tích vào “chay den quang cao” – nhấn OK
GV HA A THOI KHOA DIEN – DIEN TU

## Slide 15: Dữ liệu đã được lưu vào bộ nhớ bây giờ có thể kết nối các linh kiện ngoại vi để tiến hành mô phỏng mạch
GV HA A THOI KHOA DIEN – DIEN TU