## Slide 1: FULL ADDER 8 BITs
Môn: Thiết kế mạch tích hợp VLSI
GVHD: TS Đỗ Duy Tân
Phan Công Danh
Võ Minh Hậu
Nguyễn Hà Nhật Linh
Trần Thanh Ngọc
Phạm Hải Nguyên
Thành viên nhóm
19119160
19119174
19119190
19119204
19119205

## Slide 2: 01 GIỚI THIỆU 03 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ 02 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 04 ĐÁNH GIÁ MÔ PHỎNG

## Slide 3: 01. GIỚI THIỆU

## Slide 4: 02. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## Slide 5: AND
Cổng AND chỉ cho ra mức logic cao “1” nếu tất cả các ngõ vào của cổng AND ở mức logic cao “1”
Nếu bất kì ngõ vào nào của cổng AND có mức logic thấp “0” thì ngõ ra sẽ có mức logic thấp “0”
Biểu thức Boolean ngõ ra của cổng AND: Y = A.B
INPUT |  | OUTPUT
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 6: OR
Ngõ ra cổng OR ở mức logic thấp “0” chỉ khi tất cả ngõ vào của cổng OR ở mức logic thấp “0”
Nếu bất kì ngõ vào nào của cổng OR có mức logic cao “1” thì ngõ ra sẽ có mức logic cao “1”
Biểu thức Boolean ngõ ra của cổng OR: Y = A + B
INPUT |  | OUTPUT
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 7: XOR (Exclusive OR)
Cổng XOR là cổng logic kỹ thuật số có ngõ ra mức cao “1” nếu một và chỉ một trong số các ngõ vào của cổng ở mức logic cao “1”
Nếu cả hai ngõ vào đều ở mức logic cao “1” hoặc thấp “0”, ngõ ra của cổng XOR có mức logic thấp “0”
Biểu thức Boolean ngõ ra của cổng XOR: Y = A ⊕ B
INPUT |  | OUTPUT
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 8: Half Adder
INPUT |  | OUTPUT | 
A | B | Sum | Cout
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
Là mạch có khả năng thực hiện các phép cộng đơn giản bằng cách sử dụng các cổng logic, cụ thể ở mạch này là cổng XOR và cổng AND
Biểu thức rút gọn: Sum = A ⊕ B
Biểu thức rút gọn: Cout = A.B

## Slide 9: Full Adder
INPUT |  |  | OUTPUT | 
A | B | Cin | Sum | Cout
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
Khi thiết kế bộ cộng toàn phần, chúng ta có thể xâu chuỗi chúng lại để tạo ra một bộ cộng rộng hơn và xếp tầng mang bit từ bộ cộng này sang bộ tiếp theo
Biểu thức rút gọn: Sum = (A ⊕ B) ⊕ Cin
Biểu thức rút gọn: Cout = (A ⊕ B).Cin + A.B

## Slide 10: Adder 2-bits 2 bits
8-bit
Kết nối Cout của FA1 vào Cin của FA2
Ngõ vào 2 bits A1A0, B1B0
Ngõ vào bit nhớ C0
Ngõ ra bit nhớ C2

## Slide 11: Adder 8- bits 8 bitS
8 adder 1 bit
Ngõ vào 8 bits A7-A0, B7-B0
Tổng 8 bits S7-S0
Cin,Cout

## Slide 12: 03. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

## Slide 13: SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ and

## Slide 14: Kết quả mô phỏng cổng AND
INPUT |  | OUTPUT
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 15: SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ or

## Slide 16: Kết quả mô phỏng cổng OR
INPUT |  | OUTPUT
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 17: Sơ đồ nguyên lý cổng XOR

## Slide 18: Kết quả mô phỏng cổng XOR
INPUT |  | OUTPUT
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 19: FULL ADDER VÀ ADDER 8 BITs
ADDER 8 BITs

## Slide 20: Sơ đồ nguyên lý FULL ADDER

## Slide 21: Kết quả mô phỏng mạch FULL ADDER
A | B | Cin | Sum | Cout
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 22: Sơ đồ nguyên lý mạch adder 8 bit

## Slide 23: 04. ĐÁNH GIÁ MÔ PHỎNG

## Slide 24: Mạch adder 8 bits
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
Cin
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
Co
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1
S8
A = 1 1 1 1 0 0 0 0; Cin = 1 B = 1 1 1 1 0 0 0 0 Co = 1; S = 1 1 1 0 0 0 0 1
A = 0 0 0 0 1 1 1 1; Cin = 1 B = 0 0 0 0 1 1 1 1 Co = 0; S = 0 0 0 1 1 1 1 1

## Slide 25: Mạch adder 8 bits
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
Cin
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
S8
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1
Co
A = 1 1 1 1 0 0 0 0; Cin = 0 B = 1 1 1 1 0 0 0 0 Co = 1; S = 1 1 1 0 0 0 0 0
A = 0 0 0 0 1 1 1 1; Cin = 0 B = 0 0 0 0 1 1 1 1 Co = 0; S = 0 0 0 1 1 1 1 0

## Slide 26: Mạch adder 8 bits
POWER
Dòng thay đổi giá trị ở thời điểm chuyển mạch, từ đó tính công suất tức thời trung bình cho toàn thời gian

## Slide 27: Mạch adder 8 bits
A8
A2
A1
B3
B2
POWER

## Slide 28: THANKS